| 國立臺北科技大學實驗室使用生物材料種類等級彙整一覽表 |
| --- |
| 實驗室名稱 (編號) | 管理系所 | 管理人 | 連絡分機 | 連絡大哥大 | 指導教授 | 使用之第一級生物材料之中文名稱(原文/CAS.NO) | 使用之第二級生物材料之中文名稱(原文/CAS.NO) | 備 註 |
|  |  |  |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  |  |

（壹）.(一)生物危害分級 (NSC)：

第一級RG1：與健康成人之疾病無關。如：1.E . coli  - K12、2.… 。
第二級RG2：很少引致嚴重疾病，且通常有預防及治療方法。如：1.病毒。、2.批衣菌、3.細菌、4.真菌、5.寄生蟲、6.人體組織…...。
第三級RG3：可引致人類嚴重或致死疾病，可能有預防或治療方法。如：變性蛋白（Prions）、病毒、立克次體、細菌、真菌…。
第四級RG4：可引致人類嚴重或致死疾病，通常無預防及治療方法如：病毒(Ebola 、virusMarburg virus ..) 。
(二)生物危害等級判斷或取得：

1.可向供應商索取。 或   2.網站：台灣BCRC  https://www.bcrc.firdi.org.tw/BSAS_cart/controller?event=WELCOME   或 美國 ATCC   http://www.atcc.org/     或   美國ABSA  http://www.absa.org/riskgroups/index.html   搜尋查得。 或  3.環安中心諮詢。...........................................

（貳）:生物實驗室之硬體，需經本校『生物安全委員會』審查鑑定符合後才能運作，其規範為依據國科會「基因重組準則」及參考美國CDC/NIH（疾病管制局/國家衛生研究院）。

一、P1實驗室硬體防護等級規範：
1. 實驗室內需具有水槽。
2. 實驗室之設計必須為易清潔，不得使用地毯。
3. 實驗桌面必須防水、耐熱、耐有機溶劑、耐酸鹼、除污劑。
4. 實驗桌、生物安全櫃及其他設備之間應有足夠空間以進行清潔。
5. 實驗室若有對外窗戶，必須安裝紗窗。
※等級鑑定需檢附資料：1.等級鑑定申請表。 2.實驗室平面設施圖、逃生動線圖、重要設施照片。

二、P2實驗室硬體防護等級規範
1. 實驗室門口進出管制。
2. 實驗室需與其他公共區域隔離，若設有雙重門更好。
3. 實驗室附近需設有水槽或洗手設備，實驗室內或附近應設有高溫高壓滅菌鍋。
4. 實驗室內需設計為易於清潔，不得有地毯。
5. 實驗桌面必須防水、耐熱、耐有機溶劑。
6. 實驗室內使用之桌椅通道需保持易於清潔之距離，並應使用非纖維材料並抗污染之材質。
7. 須設置生物安全操作櫃，不得放置於門口附近，以避免生安櫃內氣流受到影響而降低抽氣效果。
8. 實驗室附近應設有沖眼器。
9. 實驗室內照明必須平均並避免炫光。

（參）.等級鑑定需檢附資料：
1. 等級鑑定申請表。
2. 實驗室安全操作手冊：應依據實驗室操作之生物性材料特性，建置安全操作手冊。內容應包含實驗室規範（可參考國科會基因重組守則）、實驗標準操作程序、實驗設備安全操作手冊、人員訓練與進出管制規定、生物性材料管理與清單、廢棄物處理、 緊急應變措施。
3. 實驗室平面設施圖、逃生動線圖、重要設施照片。